## Slide 1
로봇프로그래밍 6조 : 이윤범, 김규한, 김선국, 이민재
Turtlebot Project

## Slide 2
역할 분담
마무리
CHAPTER 06
방향 및 진행사항 공유 (Notion)
코드 공유 (Github)
CHAPTER 05
코드 결과
시연(Demo & 시뮬레이션)
결과
CHAPTER 04
각 모듈 설명
CHAPTER 03
개발환경 설정
시스템 구조도
방향 설정 및 구조화
CHAPTER 02
주제 선정 및 과정
방향성 확립 및 구체화
프로젝트 개요
CHAPTER 01
목차
2
기능 설명
개발 과정에서의 핵심 이슈
협업 과정

## Slide 3
주제 선정 및 과정
방향성 확립 및 구체화
Chapter 01
프로젝트 개요

## Slide 4
물류 창고 수송 자동화 프로젝트
주제선정
구역이 나누어진 대형 물류창고
활용방안
자율주행 경로 탐색
AI 기술 탐색
물체 인식 AI 학습
주제 : 물류 이동 자동화
주제 선정 및 과정
13
물체 인식 활용

## Slide 5
물체 인식에 AI 알고리즘 사용
학습된 비전 모델 생성
개별 웹캠 연결하여 인식
AI기술 활용
효율적인 동선 Path planning 진행
수송 시작부터 복귀까지 최단 이동 경로를 생성
물품 마다 배정된 구역 존재
시작 지점에서 물품 인식
각 구역에 물품 수송 후 복귀
경로 탐색 알고리즘
프로젝트 방향
TurtleBot 물류 수송 자동화를 위한 방향성 설정
방향성 확립 및 구체화
13
4

## Slide 6
개발 환경
시스템 구조도
방향 설정 및 구조화
Chapter 02

## Slide 7
개발환경 통합
UBUNTU SERVER 22.04
(GUI없는 터미널기반 운영체제)
프로젝트를 위한 개발 환경 Setup
개발 환경
13
8
개발환경설정
ROS2기반 개발 환경 통합
(Humble, ament_python)
라즈베리파이 운영체제

## Slide 8
시스템 구조도
13
4
시스템 노드 구조도 graph
사진 첨부해야함.
시스템 구조 설계 방향을 논의
핵심 모듈 및 흐름을 정의
시스템 구조 설계

## Slide 9
각 모듈 설명
Chapter 03
모듈 별 기능 설명
개발 과정에서의 핵심 이슈

## Slide 10
TSP 방식의 알고리즘으로 가능한 모든 경로 순열을 확인하여 최단 거리를 계산
Point
시뮬레이션 환경에서는 8개의 방에 정해진 색깔의 물품 상자를 미리 지정해놓고 랜덤으로 3개의 구역이 선택되어 수송 시작
Map
Gazebo Simulation
13
6

## Slide 11
Point
13
6
Gazebo Simulation
여러 번의 테스트를 통해 시뮬레이션 안정성 확보
물품 박스 알고리즘 및 시나리오 조정
Nav2 연동 시 costmap 갱신 문제로 충돌 발생
물품 박스를 로봇에 연결하려 했으나, 물리 엔진 충돌
맵 제작 시 벽과 로봇 크기 차이에 대한 조정 이슈
오류 발생

## Slide 12
사진의 환경(빛, 각도 등)의 시행착오를 거치며 인식되는 모델 생성
다양한 각도의 물체 이미지로 화면상 물체를 인식하여 구별할 수 있는 모델을 생성, .h5형식 파일로 저장
Vision
13
6
AI Modeling
Point

## Slide 13
주행 전 목적지 사전 구분->경로탐색->주행시작!
생성된 물체 인식 모델에 따라 카메라에 인식된 물체를 구분하고, 각 물체의 색에 따라 목적지를 다르게 지정
물체인식 코드
Vision (2)
13
6
Point

## Slide 14
모터제어 흐름
Driving (1)
13
6

## Slide 15
각 모터 속도값 계산
v_left = linear.x - (angular.z * wheel_separation / 2)
v_right = linear.x + (angular.z * wheel_separation / 2)
Dynamixel 로 보내는 Goal_Velocity
Goal_Velocity = V * 1263.632956882
opencr
Driving (2)
13
6

## Slide 16
Rasberry Pi os에서는 GUI의 존재로 인해 속도가 느림
->우분투 서버를 올려 라즈베리파이의 적은 자원으로
빠른실행
오류
Driving (3)
13
6

## Slide 17
코드 실행 결과
시연(데모 & 시뮬레이션)
코드 결과
Chapter 04

## Slide 18
13
7

## Slide 19
13
7

## Slide 20
협업 과정
Notion & Github
협업 과정
Chapter 05

## Slide 21
13
7
진행상황 및 코드 공유(Notion)

## Slide 22
13
7
진행상황 및 코드 공유(Github)

## Slide 23
역할 분담
소감
마치며
Chapter 06

## Slide 24
김선국
김규한
Main : Turtlebot3의 환경 설정 및 자율 주행
Sub : ROS2 Node 간 통합 설계 , 발표 자료 제작
이윤범
역할 분담
13
5
이민재
Main : Gazebo World & Real World의 전체적인 맵 구상 및 제작
Sub : ROS2 Node 간 통합 설계 , 발표
Main : Gazebo World & Real World 에서의 Path Planning 알고리즘 설계
Sub : Turtlebot3 자율 주행, ROS2 Node 간 통합 설계
Main : AI 학습을 통한 객체 인식
Sub : ROS2 Node 간 통합 설계, 발표 자료 제작

## Slide 25
감사합니다.
04